## Slide 1: Taller de Arduino I

## Slide 2
“Es una plataforma electrónica de desarrollo open-source fácil de usar.”
¿Qué es
Arduino?

## Slide 3: Plataforma de desarrollo electrónico

## Slide 4: PIC

## Slide 6
El código fuente es abierto, por lo que es posible modificar y crear funciones o librerías. El esquema electrónico del Arduino también está disponible en la web.
Existe una gran cantidad de experiencias de usuarios compartidas en la web.
Open Source

## Slide 7
El lenguaje de programación de Arduino y su interfaz de desarrollo (en la imagen) son sencillos.
Instrucciones simples, por ejemplo, digitalWrite(5,HIGH) significa encender el puerto 5 de la placa, delay(1000) es esperar 1000 milisegundos.
Fácil de usar

## Slide 12
Arduino UNO
Pines digitales (20 mA)
Controlador (32K)
Pines análogos
Fuente de poder
Botón reset
Conexión
Eléctrica
(7-12V)
Puerto
USB
Puerto USB: Comunicación con computador y energía.
Conexión eléctrica: Permite energizar el Arduino por otros medios.
Controlador: El “cerebro”.
Pines digitales: Leen y envían señales digitales.
Pines análogos: Leen señales análogas y envían digitales.
Botón reset: Reinicia el programa.
Fuente de poder: …

## Slide 14
Programa
Inicio
Ocurre una vez (configurar, iniciar procesos)
Se repite hasta el infinito (el programa mismo)
Setup
Loop

## Slide 15: Tipos de variables
Las variables almacenan valores durante el programa.
Sintaxis => tipo nombredevariable = valor;
int => número entero => int a = 5;
float => número con decimales => float b = 2.5;
boolean => verdadero o falso => boolean c = true;
char => caracter => char d = ‘m’;
Es posible utilizar operaciones sobre las variables, como por ejemplo:
=> int a = 5, int b =6 => int c = a*b = 30;
Las variables declaradas en el loop no son utilizables en el setup ni viceversa. Si se declaran fuera de estos ciclos, las variables son globales.

## Slide 16
Exp 1: Blink
Ocurre una vez (configurar, iniciar procesos)
Se repite hasta el infinito (el programa mismo)
LED integrado
Objetivo:
Hacer parpadear un LED.
Necesitamos:
Arduino
Cable USB
Arduino posee un LED integrado al pin 13!

## Slide 17
LED
Es un diodo que emite luz al aplicarse un voltaje entre sus terminales.
Diodo: Componente electrónica que sólo conduce corriente en una dirección.
=> La “pata” positiva del LED (Ánodo, más larga) se conecta en el terminal positivo de la fuente (batería, transformador, etc) y la corta (Cátodo) a tierra (Ground, GND).
Cátodo (+)
Ánodo (-)

## Slide 18: Funciones
pinMode(pin,modo) Configurar pines como entradas o salidas.
pin: Puerto análogo o digital. (0-13 digitales, A0-A5 análogos)
modo: INPUT (entrada), OUTPUT (salida).
ej: pinMode(3,OUTPUT);
digitalWrite(pin,estado) Enciende o apaga un pin.
estado: HIGH (encendido, 5V), LOW (apagado, 0V).
ej: digitalWrite(11,HIGH);
HIGH= 1, true, LOW= 0, false.
delay(t): El programa espera t milisegundos antes de continuar con la siguiente instrucción.
ej: delay(100);

## Slide 19: ¿ Circuito analógo?

## Slide 21
Ley de Ohm
El voltaje es una “fuerza” que mueve a los electrones, el flujo de corriente (amperaje) activa dispositivos eléctricos.
Los materiales poseen resistencia eléctrica, que frena al flujo de electrones.
Este roce genera calor...
¡CUIDADO!
V , Q

## Slide 22: Exp 2: …en protoboard
Necesitamos una resistencia de al menos 220 Ohm… y cables.

## Slide 23: Protoboard
Las filas externas (+ y -) están conectadas a lo largo.
Las columnas están conectadas a lo largo en 5 puntos.

## Slide 24: Código de colores

## Slide 25
Un pulsador, es un botón que une dos puntos de un circuito (cortocircuito) mientras es presionado.
Exp 3: Pulsador
Un pulsador, es un botón que une dos puntos de un circuito (cortocircuito) mientras es presionado
Utilizaremos el pulsador para encender y apagar el LED.

## Slide 26: Expresión condicional
if (condición) {
hacer algo;} //condición verdadera
else{
hacer otra cosa;} //condición falsa
}
ej:
if (señalboton==true){
digitalWrite(13,HIGH);
}
La condición es una comparación, los operadores son:
x == y, x != y, x < y, x > y x <= y, x >= y
Se puede tener expresiones con varias condiciones, asociándose con los operadores && (y) y || (o).
Las comparaciones sólo pueden ocurrir entre variables del mismo tipo.

## Slide 27: Otras expresiones
while(condicion){
//el proceso ocurre hasta que la condición es falsa
}
while(variable==true){
…
variable=leersensor;
}
for(inicio,condición,incremento){
//lo mismo
}
for (int i=0; i <= 100; i++){
variable=variable+leer sensor;
}
variable=variable/100;

## Slide 28
Un pulsador, es un botón que une dos puntos de un circuito (cortocircuito) mientras es presionado.
Exp 3: Pulsador
Vamos a leer la señal que proviene del botón, y en función de estado modificar el estado del LED.
digitalRead(pin): Entrega 1 si lee un voltaje mayor a 3 V y 0 en caso contrario.
Es importante declarar el pin a utilizar como entrada (INPUT) en el setup.
Necesitamos:
Un botón
Resistencia de 10k

## Slide 29
Exp 4a: Interfaz serial
Objetivo:
Utilizar el monitor serial para visualizar datos.
Serial.begin(baudrate): Iniciar comunicación serial.
baudrate: Velocidad de la comunicación en baudios.
ej: Serial.begin(9600);

## Slide 30: Funciones
Serial.print(info): Imprime texto en el monitor serial.
info: puede ser cualquier variable, o bien, un texto entre comillas.
ej: int a = 5;
ej: Serial.print(a);
ej: Serial.print(“hola mundo”);
Serial.println(info): Lo mismo, pero salta una línea hacia abajo.
Esta comunicación no se usa sólo para imprimir caracteres en el computador, sino que para interactuar con otros dispositivos vía comunicación Serial.