## Slide 1: Taller de Arduino 3
Control de sistemas

## Slide 2: En el capítulo anterior…

## Slide 3: ¿Qué es Arduino?

## Slide 4: ¿Qué aprendimos?
if
else
digitalWrite(,)
delay()
digitalRead()
int

## Slide 6: Sistema de control
Controlador
Actuador
Entrada
Planta
Salida
salida
Lazo abierto
Modelo de planta o mapeo en condiciones FIJAS
No se adapta, impreciso

## Slide 7
Controlador
Actuador
Entrada
Planta
Salida
Sensor
Lazo cerrado
Error
Error=Referencia(entrada)-Valor medido
Más complejo, pero más preciso.

## Slide 8: Impresora 3D
Controlador
Calefactor
Entrada
Bloque
Salida
Termocupla
Error

## Slide 9: Tipos de control en lazo cerrado
Control On/Off: Se enciende o apaga un actuador si es que la variable de la planta no se encuentra dentro de un umbral.

## Slide 10
Control PID: Aplica una corrección en el sistema, basada en un término proporcional, integrativo y derivativo.
Error=Referencia-Medido Señal de control=f(Error,P,I,D)

## Slide 12
Control en lazo abierto
Objetivo: Actuar motor en ambas direcciones y controlar velocidad en lazo abierto
Objetivo: Actuar motor en ambas direcciones y controlar velocidad en lazo abierto
Materiales:
Puente H, Motor 3 V DC, Portapilas AAX2, Arduino, Protoboard.
Indicaciones:
- Ingresar valor PWM mediante comunicación serial.

## Slide 13: Control de velocidad en lazo abierto
Arduino
Motor
Entrada
Rueda
Salida

## Slide 14: Microgear Motor
Model | Micro Gear Motor 1500 Rpm
Speed | 1500 Rpm (Revolution Per Minute)
Stall Torque | 450 gr-cm
Voltage | 6V
Overvoltageable? | Yes, Up to 12V
Gearbox Ratio | 10:1
Idle Current | 50 mA
Stall Current | 850 mA
Gearbox Type | Spur Gearbox
Dimensions | 35.4mm (Overall Length), 12mm x 10mm
Shaft Diameter & Length | 3mm x 9.1mm (D Type)
Weight | 11 grams

## Slide 15: Puente H Dual TB6612FNG
Power supply voltage: VM = 15V max, VCC = 2.7–5.5V
Output current: Iout = 1.2A (average) / 3.2A (peak)
Standby control to save power
CW/CCW/short-brake/stop motor control modes
Built-in thermal shutdown circuit and low-voltage detecting circuit
All pins of the TB6612FNG broken out to 0.1" spaced pins
Filtering capacitors on both supply lines

## Slide 17
Pin | Función | Tipo | Notes
VM | Motor Voltage | Power | Potencia motores (2.2V - 13.5V)
VCC | Logic Voltage | Power | Potencia controlador (2.7V - 5.5V)
GND | Ground | Power | Tierra
STBY | Standby | Input | Activar
AIN1/BIN1 | Input 1 | Input | Dirección
AIN2/BIN2 | Input 2 | Input | Dirección
PWMA/PWMB | PWM input | Input | Control Velocidad
A01/B01 | Output 1 | Output | Conector Motor
A02/B02 | Output 2 | Output | Conector Motor

## Slide 19: Funciones
Serial.begin(baudrate):--
Serial.available(): Detecta si se ingresó un información a través de la comunicación serial -> true o false
Serial.parseInt(): Entrega números enteros ingresados a través del monitor serial.
digitalWrite(pin,state):
analogWrite(pin,pwm):

## Slide 20: ¿Y si queremos controlar más precisamente la frecuencia?

## Slide 21: ¿Cómo medimos la frecuencia?

## Slide 23: Funciones
millis(): Entrega el tiempo en milisegundos desde que el Arduino se enciende. La variable es unsigned long.
digitalRead(pin):--
millis()
Variable=millis()
t1
t2
Tiempo transcurrido = t2-t1 = millis()-variable

## Slide 24: Control de velocidad en lazo cerrado
Arduino
Motor
Entrada
Rueda
Sensor IR
Error
Error=Referencia(entrada)-Valor medido

## Slide 25
Ahora, se indicarán las RPM en lugar de el valor del PWM.
Este último será resultado de una operación sobre el error.

## Slide 26
Programar controlador proporcional.

## Slide 27: Funciones
Constrain(variable,min,max)=Limita a una variable a un rango [min,max].

## Slide 28: Batería LiPo